## Slide 1: HLW8012 Breakout-Board

## Slide 2: Innenleben des Chips

## Slide 3: Bezugsquelle

## Slide 4: Signale verarbeiten
Strom-/Spannungsmessung umschaltbar über SEL-PIN
PWM-Signal mit Info in der Frequenz (Duty-Cycle == 50%)
  Strom/Spannung  PIN CF1
  Leistung  PIN CF
  http://tinkerman.cat/hlw8012-ic-new-sonoff-pow/

## Slide 5: Beschaltung
5V/GND
SEL über 220 Ohm auf 5V
CF1 auf Datenpin

## Slide 6: Treibersoftware
PowerDetection
  Erkennung, ob Gerät ein- oder ausgeschaltet ist
  Keine genaue Messung der Leistung erforderlich
  Blockadefreie und möglichst rasche Messung
Implementierung
  Fix auf Strommessung eingestellt (Spannung: 230V)
  Für CF1-PIN wird ISR auf steigende Flanke registriert
  In Ringpuffer werden die letzten 10 Zeitstempel der steigenden Flanken gespeichert
  Bei Stromabfrage wird aus dem Mittelwert der Zyklendauern der Strom und über die Spannung die Leistung ermittelt