## Slide 1: Erstellen eigener Libraries
InternLED

## Slide 2: Erstellen eigener Bibliotheken
Ziele
  Kapselung von wiederverwendbaren Funktionalitäten in C++-Klassen
    Codeverdopplung durch copy & paste verhindern
  Vermeidung globaler Elemente (Funktionen, Variablen)
InternLed
  Interne Led zur „Notification“ einsetzen
    Schnelles Blinken, langsames Blinken
    Starten und Stoppen oder bestimmte Anzahl von Blinkvorgängen
  Tickerklasse kapselt Timer-Interrupt
Übung

## Slide 3: Strukturierte Verwaltung der Bibliotheken
Erleichtert die Zusammenarbeit im Team
Externe Bibliotheken werden auch lokal verwaltet
  Auch ohne Internet verwendbar

## Slide 4: Beispiel thirtparty-Libraries

## Slide 5: PlatformIO – Libraries konfigurieren
Nicht nur projektspezifisch
Eigenes Bibliotheksverzeichnis
  Mehrere Verzeichnisse sind möglich
  Konfiguration für Windows, Linux und Mac parallel möglich

## Slide 6: Windows – Netzlaufwerk P: mappen
Alternativ mit subst

## Slide 7: Je Bibliothek ein Verzeichnis
src mit Headerdatei und Codedatei
  Name muss dem Bibliotheksnamen entsprechen
Doku mit md-Doku
Testapps demonstrieren die Verwendung

## Slide 8: Testprogramm liegt in anderem Folder
Verweis auf Bibliothek
#define für Builtin-LED
Singleton InternLed mit LED-Pin initialisieren

## Slide 9: Hauptprogramm prüft Funktionalität

## Slide 10: Navigation im Code
Zur verwendeten Klasse  Cursor und F12
Wechsel cpp  h mit Alt-o (bzw. am Mac ⌥-o)

## Slide 11: Bibliothek - Headerdatei
InternLed ist Singleton
  Nutzmethoden
Interne Hilfsmethoden sind public, um Zugriff in C-Callbackfunktion per Singleton zu ermöglichen

## Slide 12: Implementierung
Konstruktor, Getter und Setter

## Slide 13: Blinken mit Start/Stop
C-Funktionen
  flip()
Instanzmethoden
  blinkFast()

## Slide 14: Blinken mit Zähler – Callback-Funktion

## Slide 15: Callback initial starten
Anzahl und Dauer der Perioden sind in Feldern gespeichert

## Slide 16: Callback ist Standard C-Funktion
Für Zugriff auf Felder benötigt Callback-Funktion Singleton mit Getter/Setter auf eigentlich private Felder

## Slide 17: Ausgabe im seriellen Monitor